¶

Рис. 14. Схема электрическая принципиальная. (Лист 1 из 3)

¶

Рис. 14. Схема электрическая принципиальная. (Лист 2 из 3)

¶

¶

Рис. 14. Схема электрическая принципиальная. (Лист 3 из 3).

# ¶Перечень элементов электрической схемы к рис. 14

| Обозначение по схеме | Наименование и краткая техническая характеристика | Тип | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | Гидрораспределитель | ВЕ10.574.Г24.МН.ХЛ1 ТУ2-5023622-02-99 | 1 | Р6 в схеме гидр. |
| А4 | Блок гидрораспределителей | 322.02-64.20.000-01 | 1 | БУ 1 в схеме гидр. |
| В1 | Датчик | ВБИ-М30-76У-1113-3 | 1 |  |
| В2 | Датчик | ВБИ-Щ10-100У-1111-3 | 1 |  |
| ВА1 | Громкоговоритель | 28.04.50.95.000 | 1 |  |
| ВА2 | Громкоговоритель | 28.04.50.95.000-01 | 1 |  |
| FP1* | Предохранитель | 292.3722 ТУ37.003Л415-92 | 1* | На 10 А |
| К1* | Реле | 901.3747 ТУ37.003. 141 8-94 | 1* | Un-24 В |
| НА1 | Звуковой сигнал | С313ТУ37.003.688-75 | 1 | Un=24 В |
| HL2 | Фонарь габаритный передний с лампой | 16.3712 А24-5 ГОСТ2023.1-88 | 1 1 | Белый, Un=24 В |
| HL3, HL4 | Фонарь габаритный задний с лампой | ФП116-3716010-В А24-5ГОСТ2023.1-88 | 2 2 | Красный, Un=24 В |
| HL5, HL6 | Фонарь маркерный | 431.3731 | 2 |  |
| SB1 | Выключатель кнопочный | ВК50-21-1 1 1 10-54УХЛ2 ТУ-УЗ.12-00-216875-023-97 | 1 | Черный |
| SQ1, SQ2 | Выключатель путевой | ВП15К21Б231-54У2.8 ТУ3428-003-3 548 1912-98 | 2 |  |
| ХА1 | Токосъемник | 28.04.50.40.000 | 1 |  |
| ХР1,ХР4 | Колодка штыревая | 502602 ОСТ37.003.032-88 | 2 | 2 конт. |
| ХР2 | Колодка штыревая | 502603 или 502602* ОСТ37.003.032-88 | 1 или 1* | 3 конт. 2 конт. |
| ХРЗ | Колодка штыревая | 502601 ОСТ37.003. 032-88 | 1 | 1 конт. |
| XS1 | Колодка гнездовая | 602603 ОСТ37.003.032-88 | 1 | 3 конт. |
| XS3, XS6-XS14 | Розетка (из комплекта гидрораспределителей) | ЭМ6-900 | 10 |  |
| XS4 | Колодка гнездовая | 602602 ОСТ37.003.032-88 | 1 | 2 конт. |
| ХТ3-ХТ8 | Панель соединительная | 17.3723 ТУ 37.003.1358-88 | 6 | 5 конт. |
| YA1 | Клапан электромагнитный | КЭМ18 ТУ3742-001-40650966-95 | 1* или 12* | Un=24 В |
| YA2 | Клапан электромагнитный | КЭМ20 ТУ3742-00 1-^0650966-95 | 1* ИЛИ 12* | Un=24 В |
| УА3 | Клапан электромагнитный | КЭМ18 ТУ3742-00 1-40650966-95 | 1* | Un=24 В |
| А1 | Панель | 322.06А-50. 10.000 или 28.04-50. 10.000 или 22.05 А-50. 10.000 | 1* или 12* или 13* |  |
| FP1 | Предохранитель | 292.3722 ТУ 37.003.1415-92 | 12* или 13* | На 10 А |
| HL1 | Фонарь контрольной лампы с лампой | 124.3803010 А24-1 ГОСТ 2023. 1-88 | 1 1 | Зеленый |
| К1 | Реле | 901.3747 ТУ37.003.1415-92 | 12* или 13* |  |
| РТ1 | Счетчик времени наработки | СВН-2-02 ТУ 25-1865.081-87 | 1 | Un=24 В |
| SA1 | Переключатель (тумблер) | ТВ 1-2 УСО.360.049 ТУ | 1 |  |
| SA3 | Выключатель | В-45МТУ 16-526.016-73 | 1* или 12* |  |
| VD1 | Диод | Д242 аАО.336.206 ТУ | 1 |  |
| ХР23* | Колодка штыревая | 502601 ОСТ37.003.032-88 | 13* | 1 конт. |
| XS1 | Колодка гнездовая | 602602 ОСТ37.003. 032-88 | 1 | 2 конт. |
| XS2 | Колодка гнездовая | 602602 или 6026022* или 60260 13* ОСТ37.003. 032-88 | 1* или 12* или 13* | 2 конт. 2 конт. 1 конт. |
| А2 | Пульт сигнализации | 28.04.50.22.000 | 1 |  |
| К1 | Реле | 191. 3747 ТУ 37.003. 1418-94 | 1 | Un=24 В |
| SA1 | Выключатель | В-45МТУ 16-526.016-73 | 1 |  |
| SB1 | Переключатель кнопочный | ПКн2-1 УСО.360.064ТУ | 1 |  |
| VD1,VD2 | Диод | Д242 аАО.336.206 ТУ | 2 |  |
| ХР1 | Колодка штыревая | 502603 ОСТ37.003.032-88 | 1 | 3 конт. |
| XS1 | Колодка гнездовая | 602603 ОСТ37.003.032-88 | 1 | 3 конт. |
| XS3 | Колодка гнездовая | 602601 ОСТ37.003. 032-88 | 1 | 1 конт. |
| =А2-А1 | Плата | 22Т-50.20. 120-01 | 1 |  |
| HL1,HL2 | Светодиод | АЛ307ГМ оАО.336.076ТУ | 2 | Зеленый |
| R1,R2 | Резистор | МЛТ-0,5-1,5 кОм+5% ОЖО.462.102ТУ | 2 |  |
| А6 | Блок управления | 28.04.50.65.000 | 1 |  |
| С1,С2 | Конденсатор | К50-53-40В-2200мкФ | 2 |  |
| К1-К7, К11, К12, К15-К17 | Реле | 901.3747 ТУ 37.003.1418-94 | 12 |  |
| К8-К10, К13,К14 | Реле | 191.3777 | 5 |  |
| R1 | Резистор | МЛТ-1-2,2кОм±5% ОЖО.462.102ТУ | 2 |  |
| R2 | Резистор | МЛТ-0,5-5,1 кОм±5% ОЖО.462.102ТУ | 2 |  |
| SB1 | Переключатель кнопочный | ПКн4-1В УСО.360.064ТУ | 1 |  |
| VD2-VD21 | Диод | Д242 аАО.336.206 ТУ | 20 |  |
| ХР17 | Колодка штыревая | 502602 ОСТ37.003.032-88 | 1 | 2 конт. |
| XS17 | Колодка гнездовая | 602602 ОСТ37.003. 032-88 | 1 | 2 конт. |
| ХТ1-ХТ8 | Панель соединительная | 17.3723 ТУ 37.003.1358-88 | 8 | 5 конт. |
| =А6-А10 | Усилитель | 28.04.50.65.010 | 1 |  |
| А7 | Пульт нижний | 322.01А-50.50.000-01 | 1 |  |
| SA1 | Переключатель (тумблер) | ТВ 1-2 УСО.З 60.049 ТУ | 1 |  |
| SB1-SB8 | Выключатель кнопочный | ВК50-21-11110-54УХЛ2 ТУ-У3.12-00-216875-023-97 | 8 | Черный |
| SB9, SB 10 | Переключатель кнопочный | ПКн2-1 УСО.360.064ТУ | 2 | Красный |
| =А7-А1 | Плата | 14Т.03 -50.50.1 10-01 | 1 |  |
| HL2 | Светодиод | АЛ307ЕМ ОАО.336.076ТУ | 1 | Желтый |
| HL3, HL4 | Светодиод | АЛ307БМ оАО.336.076ТУ | 2 | Красный |
| HL5 | Светодиод | АЛ307ГМ ОАО.336.076ТУ | 1 | Зеленый |
| R2-R5 | Резистор | МЛТ-0,5-1,5 кОм+5% ОЖО.462.102ТУ | 4 |  |
| А8 | Пульт верхний | 322.01А-50.55.000-01 | 1 |  |
| SB1-SB8 | Выключатель кнопочный | ВК50-21-11110-54УХЛ2 ТУ-У3.12-00-216875-023-97 | 8 | Черный |
| А8 | Пульт верхний | 322.01А-50.55.000-01 | 1 |  |
| SB1-SB8 | Выключатель кнопочный | ВК50-21-11110-54УХЛ2 ТУ-У3.12-00-216875-023-97 | 8 | Черный |
| SB9, SB 10 | Переключатель кнопочный | ПКн2-1В УСО.360.064ТУ | 2 | Красный |
| =А8-А1 | Плата | 14Т.03-50.50.1 10-01 | 1 |  |
| HL2 | Светодиод | АЛ307ЕМ оАО.336.076ТУ | 1 | Желтый |
| HL3,HL4 | Светодиод | АЛ307БМ оАО.336.076ТУ | 2 | Красный |
| HL5 | Светодиод | АЛ307ГМ ОАО.336.076ТУ | 1 | Зеленый |
| R2-R5 | Резистор | МЛТ-0,5-1,5кОм±5% ОЖО.462.102ТУ | 4 |  |
| А9 | Ограничитель предельного груза | ОПГ-1-4 ЛГФИ.408844.011ТУ | 1 |  |
| А1 | Блок управления | БУ-1-4 ЛГФИ.408843. 008-04 | 1 | Компл. ОПГ-1-4 |
| В1 | Преобразователь усилия | ПрУ ЛГФИ.404 176.008-04 | 1 | Компл. ОПГ-1-4 |
| R1 | Жгут | ЛГФИ.685625.046 | 1 | Компл. ОПГ-1-4 |

* Элементы электрической схемы только для подъемников на базовом шасси КамАЗ-43114 (КамАЗ -43253, КамАЗ-53215).

2* Элементы электрической схемы только для подъемников на базовом шасси МАЗ-533702.

3* Элементы электрической схемы только для подъемников на базовом шасси УРАЛ-4320-1911.