9.4.3. Регулирование тормоза механизма поворота (см. рис. 15)

Регулирование тормоза произведите в следующей последовательности:

1. Установите гайкой 23 рабочую длину пружины 22, равную 88±2мм и законтрите второй гайкой.

2. Для регулировки равномерного отхода тормозных колодок b установки зазоров К между регулировочными болтами 33 и планками рычагов 21 и 28, необходимо:

- ослабить гайки регулировочных болтов 33;

- ввернуть болты 33 до упора, вывернуть на 2...3 оборота и законтрить гайками.

По мере износа фрикционных накладок требуется регулирование длины пружины 22 и величины зазоров К.

Фрикционные накладки могут эксплуатироваться до величин износа, указанных в подразделе 9.4.2.

После замены накладок произведите регулирование тормоза.