13. РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА

При необходимости регулирования и настройки механизмов и приборов крана заводские пломбы на них необходимо снять, а после проведения регулировки и настройки поставить пломбы эксплуатирующей организации, о чем должна быть сделана запись в форме 6, книги II Паспорта крана.

13.1. Регулирование коробки отбора мощности

Регулирование коробки отбора мощности производится следующим образом.

Отрегулируйте подшипники 5 (рис. 4.5) до достижения осевых зазоров 0,05-012 мм, для чего:

- гайкой 2 затянуть подшипники до возникновения заметного торможения при проворачивании зубчатого колеса 4 относительно оси 9;

- отвернуть гайку 2 на угол 12-30° до совпадения шлица с отверстием оси 9 и зашплинтовать. 13.2. Регулирование тормоза грузовой лебедки

Регулирование тормоза производите в следующей последовательности:

- установите гайками 11 (рис. 4.8) рабочую длину пружины, равную 65–70 мм;

- на вылете 4 м поднимите груз 10 т на высоту 100–200 мм;

- отверните гайки 11 на 8–9 оборотов;

- отверните медленно гайку 5 до появления плавной, без ускорения, пробуксовки шкива;

- после этого затяните пружину на 13 мм(8–9 оборотов гайки 5);

- замерьте длину пружины;

- заверните гайки 11;

- установите гидроразмыкатель 3 на расстояние L=13±1 мм при утопленном положении толкателя гидроразмыкатея и законтрите его в этом положении гайками 2;

- заверните болт 9 до упора в ленту 7, затем отверните на 1 оборот и законтрите.

По мере износа фрикционных накладок усилие пружины уменьшается, длина ее увеличивается.

При увеличении длины пружины на 5 мм от размера, замеренного при регулировке, регулировку повторите.

При износе фрикционной накладки на половину ее первоначальной толщины замените накладки и производите полную регулировку тормоза.

13.3. Регулирование тормоза механизма поворота

Регулирование тормоза произведите в следующей последовательности:

- установите гайкой 28 (рис. 4.9) рабочую длину пружины 27, равную 90±1 мм и законтрите второй гайкой;

- гайками на тягах 23 отрегулируйте отход колодок от тормозного шкива.

Величина зазоров должна быть в пределах 0,3–0,5 мм.

По мере износа фрикционных накладок требуется регулирование положения тяги 25 и длины пружины 27.

Регулирование длины пружины 27 произведите при увеличении длины ее до 93 мм.

При износе фрикционных накладок на половину их первоначальной толщины замените накладки и произведите полную регулировку тормоза.

13.4. Регулирование приводов управления рабочими операциями

Регулирование приводов производите в следующей последовательности:

а) регулирование скоростей рабочих операций:

- произведите регулировку приводов управления топливоподачей в соответствии с указанием п. 13.5 настоящей инструкции;

- проверьте максимальные скорости подъема (опускания) крюка, вращения поворотной части, изменения вылета крюка на соответствие паспортным данным;

- ограничьте винтами 4 (рис. 4.43) ход соответствующих рукояток до получения необходимых величин скоростей рабочих операций. Для уменьшения скорости винт 4 следует ввернуть, для увеличения – вывернуть.

Регулирование скоростей рабочих операций производите без груза на крюке на стреле длиной 15,5 м;

б) регулирование срабатывания конечных выключателей:

- для регулировки выключите ограничитель грузоподъемности;

- отрегулируйте вертикальное положение рукояток 9, 10, 11, 12 резьбовым соединением тяг 13, 14. Рукоятки должны свободно, без заеданий возвращаться в нейтральное положение под действием пружин гидрораспределителя;

- при выбранном свободном ходе рукоятки 10, 11, 12 установите шайбы 8 таким образом, чтобы обеспечивать плавное включение разрешенных операций (опускание груза, подъем стрелы);

- законтрите гайками.

При этом в крайнем положении («от себя») рукояток 10, 11, 12, ролик выключателя должен иметь запас хода не менее 1 мм.

13.5. Регулирование привода управления топливоподачей

Регулировку привода управления топливоподачей из кабины водителя произведите в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля ЗИЛ-133ГЯ.

Регулировку привода управления топливоподачей произведите в следующей последовательности:

- проверьте, нет ли заеданий троса 24 (рис. 4.41) на блоках, при этом трос 24 должен быть натянут пружиной 22;

- нажатием на педаль 3 проверьте отсутствие заеданий в системе;

- установите педаль 3 на угол 30°.

Холостые обороты двигателя (угол 30°), регулируйте длиной тяги 5, при этом планка рычага 6 должна быть в вертикальном положении;

- установите болтом 2 номинальные обороты двигателя в крановом режиме, соответствующие 2104 ±50 об/мин.;

- в процессе работы трос вытягивается, нарушается нормальная работа привода. Поэтому периодически необходимо выбирать слабину тросов, выполняя требования, указанные выше.

13.6. Регулирование указателя крена.

Указатель крена, расположенный в кабине крановщика, регулируйте следующим образом:

- выставьте кран на выносные опоры и проверьте горизонтальность крана замером первоначально установленного вылета, равного 4 м, в трех положениях через 90° при повороте рамы на 180° с грузом на крюке 10 т. Разность наибольшего и наименьшего вылетов не должна превышать 50 мм;

установите винтами 3 (рис. 5.1) корпус указателя крена в положение, при котором воздушный шарик находится в центре окружности.

13.7. Регулирование указателя грузоподъемности

Регулирование указателя произвести в следующей последовательности:

- установите кран со стрелой Длиной 9,5м на выносные опоры, контролируя горизонтальность установки по указателю крена;

- установите стрелку 3 (рис. 5.2) в горизонтальное положение изменением длины тяги 4;

- установите вылет 4 м с грузом 10 т;

- опустите и отцепите груз;

- ослабьте болт 6 и поверните шкалу 1 до совмещения риски на шкале со стрелкой 3;

- закрепите шкалу в этом положении болтом.

13.8. Регулирование предохранительных клапанов

Перед настройкой предохранительных клапанов КП-4 и КП-5 отверните на 1–2 оборота вентили на манометрах 11, 12 (рис. 3.3) и снимите с регулируемого клапана пломбу. Настройку клапанов производите после установки крана на выносные опоры в следующей последовательности:

- предварительно отвернув контргайку, отверните до упора регулировочную гайку 6 (рис. 4.28) предохранительного клапана КП-4;

- отверните регулировочный винт 13 (рис. 4.31) предохранительного клапана КП-5;

- предварительно нажав контрольную кнопку, включите рукоятку управления на втягивание секции стрелы и полностью втяните секцию стрелы. Установите давление 20 МПа, контролируя его по манометру МН2 (рис.4.25, поз. 12);

- предварительно нажав контрольную кнопку, включите рукоятку управления стрелой на опускание и опустите стрелу до упора. Завинчивая регулировочный винт 13 (рис. 4.28) установите давление 17,5 МПа, контролируемого по манометру МН2 (рис. 4,25 поз 12).

Повторите настойку клапана КП-4, как указано выше, установив давление 17,5 МПа, контролируя его по манометру МН2. После окончания настройки заверните контргайку на клапане КП-4, опломбируйте предохранительные клапана КП-4 и КП-5, закроите вентили манометра 11, 12 (рис. 3.3).

Для регулирования предохранительного клапана КП-1 снимите манометр 12 (рис. 3.3) и установить его на месте заглушки 7 (рис. 3.5) на неповоротную часть, снимите с клапана пломбу. Регулирование клапана производить в следующей последовательности:

- установить рукоятку 1 переключения потока рабочей жидкости двухходового крана в положение «на шасси»;

- регулировочным винтом 6 (рис. 4.28) установить давление 12 МПа, контролируя его по манометру при включении одной из рукояток управления гидроцилиндрами выносных опор на втягивание, при этом шток этого гидроцилиндра должен быть втянут до упора;

- после регулировки затяните гайку 7, заверните колпачок и опломбируйте клапан;

- установите на прежнее место манометр 12.

13.9. Настройка блока перепускных клапанов гидрораспределителя

Настройку клапанов КП2 и КПЗ (рис. 4.25) произведите в следующей последовательности:

- ввертывая или вывертывая регулировочные болты 12 (рис. 4.28) перепускных клапанов, установите давление 6 МПа, контролируя его по манометру при включении рукоятки управления поворотом сначала в одну, а затем в другую сторону;

- законтрите регулировочные болты 12.

13.10. Регулирование тормозных клапанов

а) Клапан тормозной гидромотора грузовой лебедки:

- поднимите груз 10 т на вылете 4 м на высоту 0,2 - 0,5 м от земли и добейтесь плавного при включении лебедки опускания груза, ввертывая (вывертывая) регулировочный винт 4 (рис. 4.37).

б) клапан тормозной гидроцилиндра подъема стрелы;

- поднимите выдвинутую стрелу и добейтесь плавного опускания стрелы, ввертывая (вывертывая) регулировочный винт 4;

в) клапан тормозной гидроцилиндра телескопа стрелы;

- выдвиньте секцию поднятой до упора стрелы и добейтесь плавного втягивания секции стрелы, ввертывая (вывертывая) регулировочный винт 4.

Давление по манометру МН2 (рис. 4.25) должно быть в пределах 5–7 МПа.

Чрезмерная затяжка винтов 4 приводит к увеличению давления при опускании пустого крюка, стрелы без груза на крюке и втягиванию секции стрелы без груза на крюке.