Замена клапана обратного КС-3577.84.700 (700-01) на клапан обратный КС-3577.84.700-1 функциональна допустима.

На автокранах «Ивановец» любых модификаций замена на клапан КС-3577.84.700-1 практически не влечет за собой изменений в гидроразводке кранов.

Для установки клапана КС-3577.84.700-1 вместо клапана КС-3577.84.700 (700-01) необходимо:

- снять старый клапан;

- вывернуть из старого клапана штуцера и завернуть их в клапан КС-3577.84.700-1 в соответствующие отверстия А и Б. Штуцер для подсоединения трубки управления (Ø10) завернуть в отверстие Г. Это отверстие на клапане КС-3577.84.700-1 находится на боковой поверхности штуцера КС-3577.84.701-1. На клапанах КС-3577.84.700 и 700-01 это отверстие находится на торце.

- установить клапан на рабочие место;

- подсоединить трубопроводы, при этом аккуратно подогнуть трубку Ø10 (линия управления) к штуцеру, который вворачивается в отверстие Г.